## Slide 1: FPGA在图像处理领域的应用及进展
日期：2023.10.30
汇报人：梅朗潇 阎发祥 单卓然 刘子康
REPORT
数字逻辑设计
2023

## Slide 2: 小组分工
01
阎发祥：背景与研究现状部分PPT制作及讲解
02
单卓然：应用一 图像压缩部分PPT制作及讲解
03
梅朗潇：应用二 图像特征提取部分PPT制作及讲解
04
刘子康：挑战及未来前景部分PPT制作及讲解

## Slide 3
目录
01
02
03
04
背景与研究现状
应用一：图像压缩
应用二：图像特征提取
挑战及未来前景

## Slide 4
01
背景与研究现状
汇报人：阎发祥

## Slide 5: FGPA简介
FPGA是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物，是作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
简而言之，FPGA就是一个可以通过编程来改变内部结构的芯片。
.

## Slide 6: FGPA在数字图像处理的优势
数字图像由大量的像素组成，数字图像处理算法通常基于未压缩的原图，以19201080 RGB格式 256灰度图像为例，单幅图像的数据量为6.22MB。
而DSP、GPU、CPU通常以帧为单位对图像的处理，需要将采集图像从内存读取后进行处理，处理一帧的图像都将耗费大量的时间，使得视频图像的帧率难以提高。
FPGA在图像处理中的一大优势是其能进行实时流水线运算，从而达到最高的实时性¹。这使得FPFPGA在图像处理中的一大优势是其能进行实时流水线运算，从而达到最高的实时性¹。这使得FPGA在一些对实时性要求非常高的应用领域中，成为了图像处理的首选工具¹GA在一些对实时性要求非常高的应用领域中，成为了图像处理的首选工具¹
FPGA在图像处理中的一大优势是其能进行实时流水线运算，从而达到最高的实时性。这使得FPGA在一些对实时性要求非常高的应用领域中，成为了图像处理的首选工具。
此外，FPGA对图像进行实时流水线运算是以行为单位的。FPGA可以直接和图像传感器芯片连接获得图像数据流，如果是RAW格式的则还可以进行插值以获得RGB图像数据。

## Slide 7: FGPA在数字图像处理的优势
1
2
3
4
FPGA对图像数据流处理通常采用顺序读取，可以快速高效实现以3x3到NxN算子进行的滤波、腐蚀、膨胀、边缘提取等算法，以及卷积神经网络的卷积层运算，FPGA的并行特性决定了处理这种类型算法相比于其他处理器速度最快，优势最大。
尽管这种算法运算较为简单，但通过不同算子的配合可以实现例如边缘提取，运动目标识别等不同功能，同时可以满足实时性的要求。

## Slide 8: 研究现状
随着图像分辨率的大幅度提升和图像处理算法复杂度的提升，传统的串行处理器已经越来越不能满足图像处理的实时性需求。因此，多核结构处理、GPU处理以及FPGA在实时性图像处理领域得到了迅速的发展。
FPGA的并行特性使之在图像处理和深度学习领域存在一定的优势，由于FPGA开发相对于DSP等嵌入式需要一定的门槛，导致该领域的工程师数量相对较少，对于FPGA擅长的功能有待进一步发掘。

## Slide 9: 应用一：图像压缩
汇报人：单卓然
02

## Slide 10: 图像压缩分类
压缩中不损失信息，尽量降低编码冗余度
Huffman编码，算数编码，航程编码
无损压缩
损失一部分信息来达到更高的压缩率
JPEG，H.264
有损压缩
…...
基于人工智能压缩

## Slide 11: 通用思路框架
I2C(数据线时钟线)
摄像头
HDMI输入
设备
FIFO缓冲
先入先出
数据采集
压缩
FDMA
图像缓存
HDMI发送
显示器

## Slide 12: 基本实现：以Huffman编码为例
图片数字化表示
A
编码
B
解码
C
灰度图：以0~255的数字表示该像素点颜色深度
建Huffman树，分配哈夫曼码
按位比较解码

## Slide 13: 基本实现：以Huffman编码为例
解码
串行读入，如果数值比较器与以确定的编码相同，串行输出对应寄存器存储的原码，再控制硬件显示图片。
编码：分配
每次找出最小和次小值两项，对应的编码寄存器串行输入以为0或1；
编码：计数
由串行输入端读入的01序列控制走向，通过数值比较器通向各自对应的计数器；
串行读入
每4个像素一次处理，即模四计数器控制读入，满四触发清零端；

## Slide 14
03
应用二：图像特征提取
汇报人：梅朗潇

## Slide 15: 图像特征处理过程
1
通过对输入图像进行灰度化、去噪、增强等操作，使后续特征提取算法更加准确。去除无用信息、减少噪声、保留有用的图像特征。
图像预处理
4
2
3
通过某种算法从预处理后的图像中提取出具有代表性的特征。常用的特征提取方法包括基于统计的特征、基于形状的特征、基于频域的特征等。
特征提取
对提取得到的大量特征进行选择和筛选，保留最相关、最有效的特征，减少特征维度，提高后续处理的效率。
特征选择
对特征进行归一化、缩放、平滑、变换等操作，以便更好地适应后续的机器学习或模式识别算法。
特征处理

## Slide 16: 图像特征提取——FAST
$
$
$
FPGA实现FAST特征检测
FAST（Features from accelerated segment test）是一种角点检测方法，它可以用于特征点的提取，并完成跟踪和映射物体。
用于生成中心点和对应Bresenham邻域16点的灰度值补码。
Bresenham_16point_8bit模块
用于判定一个检测点是否为特征点。
Get_Feature_poin模块
采用了大量并行计算对特征点进行打分比较。
Get_score模块
实现对特征点进行非极大值抑制。
NMS模块

## Slide 17: FPGA在图像特征处理的广泛应用
实时目标检测
通过FPGA实现Yolo等目标检测算法，可以实现实时的目标检测和定位。在自动驾驶系统、安防监控等领域中得到广泛应用。
特征提取和匹配
通过FPGA实现特征提取和匹配算法，如SIFT、SURF等。在计算机视觉领域中用于图像匹配、物体识别等任务。
图像滤波
基于FPGA的图像滤波技术应用于医学图像处理，如X射线图像的去噪和增强，提高诊断的准确性。
嵌入式视觉系统
将FPGA集成到嵌入式视觉系统中，可用于实时图像处理任务，如智能监控摄像机、机器人视觉导航系统等。

## Slide 18
04
挑战及未来前景
汇报人：刘子康

## Slide 19: FPGA在图像处理领域的应用总结
图像增强
图像分类
物体检测
实时图像处理
图像采集和处理
除图像压缩、图像特征提取之外，
FPGA在图像处理领域还有很多其他应用
实时流水线运算
图像采集和处理
图像增强
图像分类和物体检测

## Slide 20: FPGA在图像处理领域的其他应用
可显示出一张图片，再用串口发送一幅图片到开发板上进行一些简单的图像处理算法。
图像采集和处理
基于神经网络的图像分类等，对输入的图像进行分类和识别，以实现智能监控、自动驾驶等功能。
图像分类和物体检测
FPGA具有图像处理速度快、延时固定的优点，故在对实时性要求高的应用领域中常选用FPGA。
实时流水线运算
通过图像增强算法改善图像质量，例如自适应直方图均衡化等。
图像增强

## Slide 21: FPGA图像处理技术的面临的挑战和不足
FPGA具有高度灵活性和可定制性，但这也意味着开发过程可能变得复杂和耗时。需要花费大量的时间和精力去理解图像处理算法，并将其转化为FPGA硬件语言描述，如VHDL或Verilog。
开发过程复杂
在实现图像处理算法时，需要对算法进行优化以适应FPGA的并行性和流水线化的特点。然而，优化算法并不容易，需要深入理解FPGA的内部结构和图像处理的算法。
算法优化困难
FPGA的硬件资源是有限的，例如逻辑单元、存储器和DSP单元等。在实现图像处理算法时，需要合理地利用和优化这些资源，以满足算法的复杂性和性能要求。
硬件资源限制
FPGA图像处理技术缺乏标准化，不同的厂商和平台可能有不同的实现方式和API，这增加了学习和应用的难度。
缺乏标准化
FPGA凭借其低功耗、高速度和可重配置等优点受到各行业的广泛应用，但同时在图像处理领域也面临着一些挑战和不足。

## Slide 22: 未来研究方向
研究如何使用FPGA加速深度学习算法，提高图像分类、目标检测等任务的准确性，实现图像处理的智能化和自动化。
深度学习和人工智能
将FPGA与其他计算芯片（如GPU、CPU等）相结合，实现异构计算和加速。通过利用不同计算芯片的优势，可以更好地满足图像处理算法的不同需求，提高整体的处理速度和效率。
异构计算和加速
应用于实际的图像处理场景中，如医疗图像分析、智能监控等。同时，可以探索将FPGA与传感器、相机等硬件设备集成，实现图像处理的嵌入式应用。
实际应用和集成
研究如何优化不同的图像处理算法在FPGA上的实现方式，提高算法的运行速度和效率。同时，可以探索使用FPGA的并行计算能力，实现算法的并行化处理。
算法优化和加速
针对FPGA的硬件设计进行优化，以提高图像处理的性能和效率。例如，可以研究如何优化FPGA内部的存储和计算资源，提高数据传输和处理的速度。
硬件设计和优化
Future
基于FPGA的图像处理技术具有广阔的前景和潜力，需要不断的研究和创新

## Slide 23: 谢谢大家！
日期：2023.10.30
汇报人：梅朗潇 阎发祥 单卓然 刘子康